Технические характеристики и цены на приборы безразборного контроля высоковольтных выключателей

Пульты Управления Выключателями.

| Наименования характеристик | ПУВ-10 | ПУВ-50 | ПКВ-35 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее назначение | Для испытания выключателей в простых операциях и сложных циклах путем автоматической подачи командных импульсов на электромагниты импульса | То же, что ПУВ-10 и ПУВ-50, а также испытание пониженным напряжением |
| Входное коммутируемое напряжение питания: постоянное, В переменное 50 Гц, В | пост.100…340 переменное 100…242 | 100…340 постоянное | 90…340 постоянное |
| Диапазон регулировки Uвых при постоянном Uвх=350В | - | - | 40…320 |
| Макс.энергия индуктивной нагрузки при одиночном цикле О-Тбт-В-Тзо-О, Дж | 60 | 300 | 300 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 10 | 50 | 35 |
| Падение напряжения на внутренних элементах пульта при максимальном токе не более, В | 12 | 12 | 15 |
| Погрешность измерения минимального напряжения срабатывания выключателя, % | - | - | +/-1 |
| Диапазон программирования времени отключения, включения, мс | 10…990 | 20…990 | 20…990 |
| Диапазон программирования бестоковой паузы, мс | 0…9990 | 0…9990 | 0…9990 |
| Дискретность задания временных интервалов, мс | 10 | 10 | 10 |
| Габариты (ширина*длина*высота), мм | 200*150*80 | 222*245*112 | 275*217*138 |
| Вес, кг | 1,7 | 5 | 5,8 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +35 | от -20 до+45 | от -20 до +45 |
| Комплект | Прибор, кабель сетевой, кабель выходной, сумка для переноски, эксплуатационная документация | Прибор, кабель сетевой, кабель выходной, провод заземления, сумка для переноски, эксплуатационная документация | Прибор, кабель сетевой, кабель выходной, кабель полюса, провод заземления, сумка для переноски, эксплуатационная документация |
| Цена, руб. | 23 895 | 34 633 | 80 417 |

ПРИБОРЫ ПКВ

| Наименования характеристик | ПКВ/М6 | ПКВ/М7 | ПКВ/У3.0 ПКВ/У3.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее назначение | Приборы предназначены для безразборного контроля технического состояния высоковольтных выключателей от 10 кВ до 1150 кВ |
| Виды выключателей | Масляные, вакуумные, элегазовые, электромагнитные | Все виды выключателей на все классы напряжения |
| Количество дискретных каналов контроля | 3 | 4 | 20 |
| Количество каналов контроля положения датчиков сопел | - | - | 12 или 2 |
| Диапазон измерения временных характеристик, с | 0,001…5,2 | 0,001…5,2 | 0,001…5,2 |
| Погрешность измерения временных характеристик, мс | ± 0,1 | ± 0,1 | ( 0,1…( 0,3 |
| Диапазон измерения скорости, м/с | 0...20 | 0…20 | 0…20 |
| Погрешность измерения скорости, % | ≤4 | ≤2 | ≤4 |
| Диапазон измерения хода, мм | 0,5…900 | 0,5…900 | 0,5...900 |
| Дискретность измерения линейных перемещений, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Погрешность измерения хода: датчиком ДП12, мм датчиком ДП21, мм | ± 1 ± 0,2 | ± 1 ± 0,2 | ( 1 ( 0,2 |
| Порог срабатывания защиты силового коммутатора при превышении тока, А | - | 15…20 | 58 |
| Максимальный выходной ток коммутатора, А | - | 15 | 35 |
| При постоянном напряжении, В | 100…340 | 100…340 | 100…340 |
| Напряжение сети при 50Гц, В | 100…240 | 100…240 | 100…240 |
| Диапазон измерения сопротивления штатного резистивного датчика элегазовых выключателей, Ом | - | 0…160 или 0…2500 | 0…2500 или 0…160 |
| Диапазон измерения тока, А |  | 0…15 | 0…35 |
| Габариты измерительного блока (ширина* высота* глубина), мм | 210*235*75 | 360*290*165 | 300*140*400 |
| Масса измерительного блока, кг, не более | 3 | 7 | 8 |
| Масса укладочного ящика с ЗИП, кг, не более | 12 | 12 | 12 |
| Температурный диапазон эксплуатации измерительного блока, C | -20…+50 | -15…+40 | -15…+40 |
| Комплект | Измерительный блок, укладочный ящик, датчики перемещения, крепежные приспособления, кабели, эксплуатационная документация, сумка для переноса измерительного блока. | Измерительный блок, укладочный ящик, датчики перемещения, крепежные приспособления, кабели, эксплуатационная документация, сумка для переноса кабелей. | Измерительный блок, укладочный ящик, датчики перемещения, крепежные приспособления, кабели, эксплуатационная документация, сумка для переноса измерительного блока. |
| Продукция по дополнительному заказу к прибору | Пуль ПУВ-10, ПУВ-50 или ПКВ-35 | Токовые клещи на токи 20А, 50А, 100А, 200А или 400А. Пульт ПУВ-50 или ПКВ-35. Ноутбук. | Токовые клещи на токи 20А, 50А, 100А, 200А или 400А. Пульт ПУВ-50 или ПКВ-35. Ноутбук. |
| Индивидуальные преимущества | Предельно прост в использовании. Для персонала не высокой квалификации. Особенно хорош для контроля вакуумных и масляных выключателей. Отсутствует возможность передачи данных в компьютер. Имеется сертификат. Занесен в Госреестр средств измерений РФ. | Самый совершенный прибор. Для подготовленных пользователей. При контроле элегазовых выключателей более предпочтителен, чем ПКВ/М6Н и ПКВ/М5Н. очень удобный корпус. Имеется сертификат. Занесен в Госреестр средств измерений РФ. | Наиболее универсальный прибор. Обязательно необходим при наличии даже одних воздушных выключателей. Особенно выгоден, когда кроме воздушных имеются и другие виды выключателей. Сертификация запланирована на 2007г. |
| Цена, руб. | 171 336 | 208 152 | 262 196; 235 115 |

Микроомметр МИКО-1

Диапазон измеряемых сопротивлений Rх, мкОм	0 ÷ 20000

Предел абсолютной основной погрешности  измерения, мкОм	±(1+0,01*Rх)

Вес микроомметра, кг	3,5

Вес присоединительного кабеля (2*4 м), кг	0,6

Габариты, мм	210*235*75

Рабочий диапазон температур, °С	–20 ÷ +50

Цена, руб. …………………………………………………………………………………….47 200

По вопросам приобретения продукции обращаться:

тел. (3952)92-99-55, факс (39510) 49-958

e-mail: econikairk@yandex.ru .