ПУВы

| Показатели | ПУВ-10 | ПУВ-50 |
| --- | --- | --- |
| Входное коммутируемое напряжение питания: постоянное, В переменное 50 Гц, В | 50÷300 55÷242 | 100(340 100(242 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 12 | 50 |
| Дискретность задания временных интервалов, мс | 10 | 10 |
| Диапазон программирования времени отключения, включения, мс | 10 ÷ 990 | 20(990 |
| Коммутируемая мощность, кВт | 3,0 | 15,0 |
| Габариты (ширина*длина*высота), мм | 200*150*80 | 222*245*112 |
| Вес, кг | 1,5 | 5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 ÷ +35 | - 20 ( + 45 |
| Цена, руб. |  |  |

ПРИБОРЫ ПКВ

| Показатели | ПКВ/М6 | ПКВ/М7 | ПКВ/У3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерения временных характеристик, с | 0,002…5,2 | 0,001…5,2 | 0,001…5 |
| Погрешность измерения временных характеристик, мс | ± 0,1 | ± 0,1 | ( 0,1;( 0,3 |
| Диапазон измерения скорости, м/с | 0,002...20 | 0,002…20 | 0,02…20 |
| Погрешность измерения скорости, % | ≤4 | ≤2 | ≤4 |
| Диапазон измерения хода, мм | 0,5…900 | 0,5…900 | 0,5...900 |
| Погрешность измерения хода: датчиком ДП12, мм датчиком ДП21, мм | ± 1 | ± 1 | ( 1 ( 1,5 |
| Максимальный выходной ток коммутатора, А | 10 | 10 | 35 |
| Порог срабатывания защиты силового коммутатора при превышении тока, А |  | 15…20 | 58(8 |
| Габариты измерительного блока (ширина* высота* глубина), мм | 213*232*89 | 360*290*165 | 300*140*400 |
| Масса измерительного блока, кг, не более | 2,5 | 7 | 8 |
| Масса укладочного ящика с ЗИП, кг, не более | 7 | 12 | 10 |
| Температурный диапазон эксплуатации измерительного блока, C | -20…+50 | -15…+40 | -15…+40 |
| Цена, руб |  |  |  |

МИКО-1

Диапазон измеряемых сопротивлений Rх, мкОм	0 ÷ 20000

Предел абсолютной основной погрешности  измерения, мкОм	±(1+0,01*Rх)

Вес микроомметра, кг	3,5

Вес присоединительного кабеля (2*4 м), кг	0,6

Габариты, мм	210*235*75

Рабочий диапазон температур, °С	–20 ÷ +50

Цена, руб.

МИКО-2.2, 2.3

Диапазон измерения микроомметра,  мкОм………………….…..…………………….0,1-200 000

Ток микроомметра МИКО-2.2, А ………………………….… максимально возможный, ≤ 1000

Диапазон тока микроомметра МИКО-2.3, А…………………………..………….……….10-1000

Время измерения, с………......……………………………………………………..……..……≤ 1,0

Диапазон измерения миллиомметра, Ом……..…………………….………………………..0-1000

Время измерения,  с…………………………………………….……………………………....3-150

Диапазон измерения килоомметра, кОм…………………………………….…..……………0-990

Величина наведенного напряжения на сопротивлении, кВ…………….………………………≤5

Погрешность измерения всех сопротивлений, %……………………..………………………≤ 0,2

Диапазон измерения температуры, °С………………………………………………….-60 – +100

Рабочий температурный диапазон, °С………………………………………………..….-20 –  +40

Габариты (длина*ширина*высота), мм……………………………………...……..….150*190*75

Вес (без кабелей), кг………………………………………………………..……………..………2,7

ПКВ-35

###### Число каналов управления  выключателем (О и В) ..………..…...……………..…………………………2

Диапазон входного напряжения, В………………………………………….……………..…………90(300

Диапазон выходного напряжения, В………………………………..………………...……………...40(285

Дискретность задания выходного напряжения, В…………………………..…………..………………….1

Максимальный ток нагрузки, A	………….35

Максимальная коммутируемая мощность, ВА	.12000

Погрешность измерения входного и выходного напряжений, %………………………………………....(1

Пределы задания длительности импульсов включения \ отключения , мс	20(990

Пределы задания длительности бестоковой паузы, мс	0(9990

Габариты (длина* ширина*высота), мм	275*217*138

Вес, кг	6

Цена, руб.